# Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów w km od 0+000 do km 5+000.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Zwoleń w miejscowościach Zwoleń, Strykowie Górne, Paciorkowa Wola, Józefów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 0+000 (włączenie do drogi krajowej), koniec zaś w km 5+000.

Obecnie droga powiatowa nr 4506W posiada jezdnie o szerokość 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót bitumicznych należy rozebrać istniejące przepusty betonowe pod koroną drogi i zastąpić je przepustami z rur PEHD, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.3 -  Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 80,0 cm – 8,00 m

- poz. koszt. II.4 -  Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 80 cm – 9,00 m

- poz. koszt. II.5 -  Rozebranie rurowego przepustu betonowego 2 x fi  100,0 cm – 10,00 m

- poz. koszt. II.4 -  Wykonanie przepustu z rur PEHD 2 x fi 100 cm – 10,00 m

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej w km od 0+000 do km 5+000:

- poz. koszt. IV. 15 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie średnio 75 kg/m2 ) – 1 905,90 t

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. V.16  Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  25 412,00 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

Przewiduje się również poszerzenia łuków poziomych od strony wewnętrznej.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.12 – Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokość 30 cm w gruntach kat. II-IV – 262,00 m2

- poz. koszt. III.13 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 262,00 m2

- poz. koszt. III.14 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 262,00 m2

5.2 Chodnik

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości 1,50 m. Chodnik składa się z trzech odcinków:

- w km od 0+000 do km 0+120 – ciąg pieszy przy zatoce autobusowej (prawa strona)

- w km od 3+325 do km 3+350 – prawa strona

- w km od 3+350 do km 3+440 – strona lewa

Na całej długości chodnik od krawędzi jezdni będzie oddzielony krawężnikiem betonowym 15x30 cm a od strony pasa zieleni obrzeżem betonowym 6x20 cm.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  kolorowej (kol. żółty) gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%. Zakres robót obejmuje:

Zatoka autobusowa z ciągiem pieszym

- poz. koszt. VI.17 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej

wilgotności kat. I-II (wykopy pod zatoki autobusowe) – 45,60 m3

- poz. koszt. VI.18 - Wykonanie kanału krytego z rur PCV fi 40 cm – 50,00 m

- poz. koszt. VI.19 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10

cm (zatoka autobusowa) – 114,00 m2

- poz. koszt. VI.20 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm (zatoka autobusowa) – 114,00 m2

- poz. koszt. VI.21 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po

zagęszczeniu 8 cm – 114,00 m2

- poz. koszt. VI.22 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z

wykonaniem ław z betonu B-10 - 65,00 mb

- poz. koszt. VI.23 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. Grafitowy) na ławie

betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 200,00 mb

- poz. koszt. VI.24 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10

cm (peron i ciąg pieszy) – 185,00 m2

- poz. koszt. VI.25 - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6 cm układane na

podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (peron i ciąg pieszy) - 185,00 m2

- poz. koszt. VI.26 - Dostawa wraz z montażem do podłoża na stałe wiat przystankowych o

konstrukcji metalowej wraz z ławeczką dla podróżnych – 1,00 szt.

Chodniki (Paciorkowa Wola)

- poz. koszt. VI.27 – Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 115,00 m

- poz. koszt. VI.28 – Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. Grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 140,00 m

- poz. koszt. VI.29 – Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm (peron i ciąg pieszy) – 230,00 m2

- poz. koszt. VI.27 – Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6 cm układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 230,00 m2

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym na szerokości 25,0 cm – poz. koszt. VIII.31 w ilości 2 500,00 m2

Ponadto przewiduje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 75,0 cm i grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - poz. koszt. VIII.32 w ilości 7 500,00 m2

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

W km od 2+053 do km 3+323 przewiduje się odwodnienie poprzez rozebranie istniejących wjazdów na posesje, wykonanie rowu przydrożnego (po prawej i lewej stronie), oraz wykonanie nowych zjazdów gruntowych z rurami PEHD, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.7 – rozebranie wjazdów do pól oraz posesji prywatnych – 50 szt.

- poz. koszt. II.8 – Wykonanie zjazdu gruntowego szerokości 6,0 m z przepustem z rur PEHD fi 40,0 cm – 1 szt.

- poz. koszt. II.9 – Wykonanie zjazdu gruntowego szerokości 9,0 m z przepustem z rur PEHD fi 40,0 cm – 1 szt.

- poz. koszt. II.10 – Wykonanie zjazdu gruntowego szerokości 6,0 m z przepustem z rur PEHD fi 40,0 cm – 64 szt.

- poz. koszt. II.11 – Wykonanie rowu przydrożnego – 2 540,00 mb

8. Elementy bezpieczeństwa ruchu

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduj się uzupełnienie obecnego oznakowania nowymi elementami:

- poz. koszt. IX.33 – Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia krawędziowa przerywana na dł. 5000 mb obustronnie znak P-7c) – 600,00 m2

- poz. koszt. IX.34 – Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia krawędziowa ciągła na dł. 300 mb obustronnie znak P-7d) – 36,00 m2

- poz. koszt. IX.35 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia segregacyjna podwójna ciągła na dł. 300 mb znak P-4) – 72,00 m2

- poz. koszt. IX.36 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (2

przejścia dla pieszych znak P-10) – 24,00 m2

- poz. koszt. IX.37 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia przystankowa znak P-17) – 8,55 m2

- poz. koszt. IX.38 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów znak P-13) – 1,32 m2

- poz. koszt. IX.39 - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm – 4,0 szt.

- poz. koszt. IX.40 - Znaki drogowe (D-6) – 4,0 szt.

- poz. koszt. IX.41 - Słupki prowadzące  U-1a – wraz z montażem – 50,0 szt.

- poz. koszt. IX.42 - Tablice prowadzące U-3a – wraz z montażem – 10,0 szt.

- poz. koszt. IX.43 - Słupki krawędziowe U-2 – wraz z montażem – 8,0 szt.

9. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.