Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 4531W Lipiny – Lucimia

Zapytanie:

Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej na wykonanie przepustu skrzynkowego otwartego 3,00x1,00 (poz. 11 kosztorysu)

Odpowiedź:

Informuje, że nie posiadamy dokumentacji technicznej na wykonanie przepustu skrzynkowego otwartego 3,00x1,0 m ujętego w pozycji nr 11 kosztorysu ofertowego.

Przepust ten należy wykonać z części przelotowych prefabrykowanych otwartych kl. obc. A o wym. w świetle 300x100 cm. Szczegółowy zakres robót powinien obejmować między innymi:

- Rozebranie konstrukcji jezdni wraz z podbudową (w miejscu projektowanego przepustu).

- Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopu pod projektowany przepust.

- Wykonanie korka betonowego z betonu B-10 pod płytę fundamentową gr. 15 cm.

- Wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej z betonu B-30 w deskowaniu pod elementy prefabrykowane gr. 25 cm.

- Ustawienie elementów prefabrykowanych na ławie fundamentowej na warstwie zaprawy cementowej.

- Wypełnienie szczelin między elementami prefabrykowanymi zaprawą cementową.

- Wykonanie płyty wyrównawczej w deskowaniu z betonu B-30 gr. 15 cm.

- Wykonanie izolacji górnej powierzchni przepustu z papy asfaltowej o gr. min 5 mm oraz łączeń elementów prefabrykowanych pasami szer. 35 cm.

- Wykonanie izolacji ścian pionowych poprzez 2 - krotne smarowaniem lepikiem.

- Odtworzenie podbudowy drogi z kruszywa łamanego.

- Wykonanie ścianek czołowych przepustu na ławie betonowej.