# Załącznik nr 11

Nr sprawy PZD.T.262.03.2015

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa dróg powiatowych.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywane drogi zlokalizowane są w gminach Tczów i Kazanów w miejscowościach: Rawica i Kazanów.

Obecnie drogi powiatowe nr 3533W Kłonówek – Rawica, nr 4519W Kazanów – Wielgie oraz nr 4502W Kazanów - Kopiec posiadają jezdnie składające się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiadają wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

- Przed wykonaniem robót bitumicznych należy wykonać odwodnienie drogi poprzez: wykonanie przepustów z rur PEHD, wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych, wykonanie odwodnienia skarpowego oraz wykonanie zjazdów na drogi gminne, zakres robót obejmuje:

  - Dla zadania nr 1:

a) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 2 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą powiatową fi 0,50 cm i długości 8,00 m – 8,00 m

- poz. koszt. 3 - Wykonanie przepustu pod drogą powiatową z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 8,00 m

- poz. koszt. 4 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV – 39,90 m2

- poz. koszt. 5 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 39,90 m2

- Dla zadania nr 2:

a) odcinek nr 1:

- poz. koszt. 2 - Dowiezienie ziemi urodzajnej wraz z wbudowaniem w nasyp drogowy – 6,00 m3

- poz. koszt. 3 - Wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu betonowego fi 150 cm – 1,00 szt.

- poz. koszt. 4 - Ustawienie barier energochłonnych SP-06 typ B przy przepuście – 4,00 mb

- poz. koszt. 5 - Umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi MEBA 60x40x8 cm - 48,00 m2

- poz. koszt. 6 - Wykonanie odwodnienie skarpowego z korytek betonowych trapezowych – 6,00 mb

- poz. koszt. 7 - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach  30x30 cm w gruncie kat.III – 18,00 m

- poz. koszt. 8 - Ława pod obrzeża, krawężniki betonowa z oporem – 1,35 m3

- poz. koszt. 9 - Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej – 18,00 m

- poz. koszt. 10 - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - studia kanalizacyjna  – 1,00 szt.

b) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 11 - Rozebranie uszkodzonego przepustu betonowego fi 0,80 cm i dł. 9,00 m – 9,00 mb

- poz. koszt. 12 - Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 80 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 14,00 mb

- poz. koszt. 13 - Dowiezienie ziemi urodzajnej wraz z wbudowaniem w nasyp drogowy – 6,00 m3

- poz. koszt. 14 - Wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu z rur PEHD fi 80 cm  – 2,00 szt.

- poz. koszt. 15 - Ustawienie barier energochłonnych SP-06 typ B przy przepuście skrzynkowym – 6,00 mb

- poz. koszt. 16 - Umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi MEBA 60x40x8 cm przed i za przepustem  – 24,00 m2

- poz. koszt. 17 - Wykonanie odwodnienie skarpowego z korytek betonowych trapezowych – 6,00 mb

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR3.

Przewiduje się ustawienie krawężników drogowych w miejscowości Kazanów na odcinku o dł. 71,0 mb.

- Dla zadania nr 2:

a) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 18 - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach   30x30 cm w gruncie kat.III – 71,00 m

- poz. koszt. 19 - Ława pod obrzeża, krawężniki betonowa z oporem – 5,325 m3

- poz. koszt. 20 - Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej – 71,00 m

Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

  - Dla zadania nr 1:

a) odcinek nr 1:

- poz. koszt. 2 - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (średnio 75kg/m2) – 262,50 Mg

b) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 6  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (75,0 kg/m2) – 2,99 Mg

- poz. koszt. 8  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 
(75kg/m2) – 267,00 Mg

- Dla zadania nr 2:

a) odcinek nr 1:

- poz. koszt. 11  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (średnio 100kg/m2) – 50,70 Mg

b) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 21  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (średnio 75kg/m2) – 63,38 Mg

2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego:

  - Dla zadania nr 1:

a) odcinek nr 1:

- poz. koszt. 3 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 
– 3 500,00 m2

b) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 7 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 104,54 m2

- poz. koszt. 9 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 90,00 m2

- poz. koszt. 10 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 
3 560,00 m2

- Dla zadania nr 2:

a) odcinek nr 1:

- poz. koszt. 12 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 
507,00 m2

b) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 12 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 
845,00 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5.2. Chodnik

Projektuje się wykonanie chodnika o szerokościach 1,70 m i 2,00 m. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej kolorowej  gr. 6 cm na podsypce piaskowej oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%.

Zakres robót obejmuje:

- Dla zadania nr 2:

a) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 2 - Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV – 46,16 m2

- poz. koszt. 3 - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II – 46,16 m2

- poz. koszt. 4 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm – 46,16 m2

- poz. koszt. 5 - Rowki pod obrzeża, krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 13x20 cm i 30x30 cm w gruncie kat. III – 53,60 m

- poz. koszt. 6 - Ława pod obrzeża, krawężniki betonowa z oporem - 2,378 m3

- poz. koszt. 7 - Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej – 24,80 m

- poz. koszt. 8 - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - 28,80 m

- poz. koszt. 9 - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 46,16 m2

- poz. koszt. 10 - Wykonanie cieku podchodnikowego - 1,00 szt.

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz 
z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 mi grubości po zagęszczeniu 10 cm:

  - Dla zadania nr 1:

a) odcinek nr 1:

- poz. koszt. 4 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1 400,00m2

b) odcinek nr 2:

- poz. koszt. 11 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1 454,00m2

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.