# Załącznik nr 11

Nr sprawy PZD.T.262.06.2015

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola  - Policzna.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w miejscowości Policzna, gmina Policzna.

Obecnie droga powiatowa nr 3520W Suskowola – Policzna posiada jezdnię o szerokości 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy 
z bruku, występuje wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków 
w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

- Przed wykonaniem robót bitumicznych należy sfrezować nawierzchnię, wykonać zjazdy na drogi boczne oraz rozebrać istniejące zjazdy przez chodnik z kostki brukowej, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 1.2 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki, głębokość frezowania średnio 3 cm – 300,00 m2;

- poz. koszt. 2.1 - Ręczne rozebranie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm obrzeżami (materiał ponownie do wbudowania) – 142,32 m2;

- poz. koszt. 2.2 - Ręczne rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm na ławie betonowej (materiał ponownie do wbudowania-w tym 50 mb nowych krawężników ) – 108,00 mb;

- poz. koszt. 2.3 - Rozbiórka istniejącego zjazdu gospodarczego szer. do 6,0 m o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kostki brukowej itp. z przepustami z rur betonowych, ramowych betonowych, z podkładów strunobet. itp. – 1,00 szt.;

- poz. koszt. 3.7 - Wykonanie przepustu PEHD  fi 30 dł. 12mb zakończony głowicami betonowymi – 1,00 szt.;

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Przewiduje się wykonanie zjazdów na drogi boczne o nawierzchni dla ruchu KR2.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 3.1 - Koryta wykonane na zjazdach na drogi boczne o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV  – 24,15 m2;

- poz. koszt. 3.2 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 24,15 m2;

- poz. koszt. 3.3 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 24,15 m2;

- poz. koszt. 3.4 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 24,15 m2;

Przewiduje się poszerzenia jezdni o 0,60 m na odcinku o łącznej dł. 260,0 mb,

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5.1 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV – 156,00 m2;

- poz. koszt. 5.2 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 156,00 m2;

- poz. koszt. 5.3 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 156,00 m2;

- poz. koszt. 5.4 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 156,00 m2;

Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

a) na zjazdach:

- poz. koszt. 3.5  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (50,0 kg/m2) – 3,94 Mg;

b) nawierzchnia jezdni:

- poz. koszt. 6.1  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (50,0 kg/m2) – 204,05 Mg;

2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego:

a) na zjazdach:

- poz. koszt. 3.6 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR2 – 76,63 m2;

b) nawierzchnia jezdni:

- poz. koszt. 6.2 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR2 – 4 055,00 m2;

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

6. Roboty brukarskie.

W ramach przebudowy przewiduje się przebrukowanie zjazdów w celu dostosowania ich do nowej nawierzchni.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 4.1 - Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 5 cm – 142,32 m2;

- poz. koszt. 4.2 - Wjazdy z kostki brukowej betonowej (kostka brukowa i obrzeża z uprzedniej rozbiórki) gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 142,32 m2;

- poz. koszt. 4.3 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową - obrzeża z uprzedniej rozbiórki  (25mb nowych) – 54,00 mb;

- poz. koszt. 4.4 - Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej (krawężniki betonowe z uprzedniej rozbiórki - 50 mb nowych) – 108,00 m;

7. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym na szerokości 0,70 m (po stronie chodnika) oraz roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 mi grubości po zagęszczeniu 10 cm (po drugiej stronie jezdni):

- poz. koszt. 7.1 - Doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych ) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości  średnio 0,7 m – 319,13 m2;

- poz. koszt. 7.2 - Ścinka poboczy gruntowych szer. 1,0 m i głębokości średnio 5 cm  wraz z wywiezieniem gruntu – 785,00 m2;

- poz. koszt. 7.3 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 785,00 m2.

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.