# Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy PZD.T.262.04.2018

PRZEBUDOWA

DROGI POWIATOWEJ

## NR 4515W TCZÓW - WINCENTÓW 
w km od 2+920 do 3+702

# OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów 
w km od 2+920 do 3+702

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów  na odcinku 0,782 km.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Brzezinki Nowe i Tczów na odcinku drogi powiatowej relacji Tczów - Wincentów  – gmina Tczów. Roboty przewidziane do wykonania przedmiotowego zadania prowadzone będą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4515W relacji Tczów - Wincentów w km od 2+920 do 3+702.

Obecnie droga powiatowa nr 4515W Tczów - Wincentów posiada jezdnię o szerokości  5,00 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku kamiennego, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR3.

Przewiduje się obustronne poszerzenia jezdni do 6,00 m na odcinku o łącznej 
dł. 385,0 mb.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm 
w gruntach kat II-IV– 486,50 m2;

- poz. koszt. II.3 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 486,50 m2;

- poz. koszt. II.4 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm – 486,50 m2;

- poz. koszt. II.5 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm – 486,50 m2;

Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

- poz. koszt. II.6 – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (średnio 150,0 kg/m2) - 653,700 Mg.

2. Warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego:

- poz. koszt. III.7 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 4 375,50 m2.

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na usunięciu ziemi na poboczach wraz z wywozem 
i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m i grubości po zagęszczeniu 10 cm:

- poz. koszt. IV.8 - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem – 1 564,00 m2;

- poz. koszt. IV.9 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)  - 1 564,00m2.

6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduje się montaż stalowych barier energochłonnych N2W3 na przepuście o długości 12 mb po dwóch stronach jezdni.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.