# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kazanów w km od 12+652 do km 13+952

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Kazanów w miejscowościach Kazanów i Kroczów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 12+652, koniec zaś w km 13+952 na ul. Batalionów Chłopskich w Kazanowie (początek nowego dywanika).

Obecnie droga powiatowa nr 4513W posiada jezdnie o szerokość 3,60 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego, łuków poziomych i pionowych.                   Na odcinku od km 12+652 do km 13+911 przewiduje się poszerzenie podbudowy 1,6 m do                 szerokości 5,20 m wg zakresu robót:

- poz. koszt. II.3 – koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokość 20 cm w gruntach kat. II-IV – 2 014,40 m2

- poz. koszt. II.4 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2 014,40 m2

- poz. koszt. II.5 – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 2 014,40 m2

Przewiduje się poszerzenia łuków poziomych od strony wewnętrznej po 0,5m w km:             13+508 – 14,0m2; 13+508 – 14,0 m2; 13+620 – 14,0 m2; 13+753 – 21,0 m2; 13+840 – 21,0 m2

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.3 – koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokość 20 cm w gruntach kat. II-IV – 70,00 m2

- poz. koszt. II.4 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 70,0 m2

- poz. koszt. II.5 – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 70,00 m2

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

W km od 13+462 do km 13+382, tj. na dł. 80,0 mb przewiduje się dodatkowe doprofilowanie nawierzchni jezdni kruszywem łamanym gr. 8 cm. Zakres robót obejmuje również uzupełnienie kruszywem wjazdu w km 13+952.

- poz. koszt. IV. 10 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie nawierzchni jezdni) – 419,50 m2

Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – asfaltowej st. II (poz. koszt. IV.11 w ilości 319,30 t) celem uzyskania odpowiedniego profilu jezdni oraz wzmocnienia podbudowy, oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II dla KR2 gr. 4 cm (poz. koszt. V.12 w ilości                        6 610,0 m2)

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym. W przypadku braku materiału miejscowego przewiduje się dowiezienie ziemi urodzajnej z ukopu na wyrównanie poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni. Projektuje się pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. ze spadkiem 4% w kierunku rowu.

- poz. koszt. VI.13 – Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych bądź ścinka zawyżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem – 1 950,0 m2

6. Odwodnienie i zjazdy.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

W km 13+432 przewiduje się wykonanie zjazdu gruntowego wg. zakresu robót:

- poz. koszt. III.6 – Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – 5,00 m3

- poz. koszt. III.7 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (fakcja kruszywa 0-20 mm) – 4,80 m2

- poz. koszt. III.8 – Wykonanie zjazdu szerokości 4,5 m z przepustem z rury PEHD fi 40 cm i dł. 7,0 m, nawierzchnia zjazdu z kruszywa – 1,0 szt.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.