# Załącznik nr 6

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4524W Pająków - Ławeczko w km od 0+000 do km 3+400

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Przyłęk w miejscowościach Pająków i Łaguszów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 0+000 (włączenie do drogi krajowej), koniec zaś w km 3+400.

Obecnie droga powiatowa nr 4524W posiada jezdnie o szerokość 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

Wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się chodnik z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm i szerokości 1,5 m. Na całym odcinku płyty chodnikowe są połamane i zdeformowane, dlatego też planuje się rozebranie starego i wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z okrawężnikowaniem od strony krawędzi jezdni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót należy rozebrać istniejący chodnik wraz z wjazdami na posesje, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 -  Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm – 1 455,00 m2

- poz. koszt. II.3 - Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej – 970,00 mb

- poz. koszt. II.4 - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, na podsypce piaskowej – 970,00 mb

- poz. koszt. II.5 - Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km, przy ręcznym załadunku i rozładunku – 142,59 m3

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej w km od 0+000 do km 3+400:

- poz. koszt. VI. 16 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie średnio 50 kg/m2 ) – 888,95 t

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. IX.27 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  18 019,00 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

Przewiduje się również poszerzenia łuków poziomych od strony wewnętrznej.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.6 – Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokość 20 cm w gruntach kat. II-IV – 645,00 m2

- poz. koszt. III.7 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 645,00 m2

- poz. koszt. III.8 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 645,00 m2

5.2 Chodnik

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości 1,50 m. Chodnik składa się dwóch odcinków:

- w km od 1+152 do km 1+782 – lewa strona

- w km od 1+769 do km 2+109 – prawa strona

Na całej długości chodnik od krawędzi jezdni będzie oddzielony krawężnikiem betonowym 15x30 cm a od strony pasa zieleni obrzeżem betonowym 6x20 cm.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  kolorowej (kol. żółty) gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%. Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. IV.9. – Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 979,00 m

- poz. koszt. IV.10 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 976,00 m

- poz. koszt. IV.11 – Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 1 283,45 m2

- poz. koszt. IV.12 – Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej (kol. żółty) gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 1 283,45 m2

5.3 Wjazdy na posesje

Na projektowanym odcinku znajdują się wjazdy o nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm. W ramach projektu przewiduje się rozebranie istniejących wjazdów i wykonanie nowych.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm. (kol. szary) na podbudowie z betonu B-7,5 gr. 10 cm. Przewiduje się wykonanie zjazdów o szerokości takiej jak uprzednio, długość zaś należy wykonać do linii chodnika (tj. do zewnętrznego obrzeża).  Na szerokości  wjazdów zostanie obniżony krawężnik. Nawierzchnię na wjazdach przez chodnik należy wykonać w płaszczyźnie naw. chodnika – obniżenie należy wykonać w formie pochylni.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. V.13 – profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruntach kat. II – IV – 178,08 m2

- poz. koszt. V.14 – podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 178,08 m2

- poz. koszt. V.15 – chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 178,08 m2

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym – poz. koszt. X.28 w ilości 6 660,00 m2

Ponadto przewiduje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 30,0 cm i grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - poz. koszt. X.29 w ilości 1 665,00 m2

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

W km 0+657 przewiduje się przedłużenie przepustu stalowego fi 70 cm kręgami betonowymi fi 80 cm wraz z uzupełnieniem szczelin na złączeniach - poz. koszt. VII.17

8. Elementy bezpieczeństwa ruchu

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduj się uzupełnienie obecnego oznakowania nowymi elementami:

- poz. koszt. XI.30 – Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do          0,3 m2 – 10 szt.

- poz. koszt. XI.31 – Oznakowanie poziome jedni farbą chlorokauczukową odblaskową (2 przejścia dla pieszych) – 20,00 m2

- poz. koszt. XI.32 – Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa na dł. 500 mb obustronnie) – 60,00 m2

- poz. koszt. XI.33 – Słupki prowadzące U-1a wraz z montażem – 40 szt.

- poz. koszt. XI.34 – Słupki prowadzące U-2 wraz z montażem – 2 szt.

- poz. koszt. XI.35 – Słupki prowadzące U-3a wraz z montażem – 6 szt.

- poz. koszt. XI.36 – Balustrada U-11a (ze szczeblinami) wraz z montażem – 12,00 mb

- poz. koszt. XI.37 – Punktowe elementy odblaskowe – 20 szt.

Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci przy szkole w m. Łaguszów, projektuje się wykonanie zatoki autobusowej, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. VIII.18 - Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie normalnej wilgotności kat. I-II z późniejszym wbudowaniem w nasyp – 42,00 m3

- poz. koszt. VIII.19 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 78,00 m

- poz. koszt. VIII.20 - Dolna warstw podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 114,00 m2

- poz. koszt. VIII.21 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 114,00 m2

- poz. koszt. VIII.22 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 55,0 m

- poz. koszt. VIII.23 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczone ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 78,00 m2

- poz. koszt. VIII.24 - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 78,00 m2

- poz. koszt. VIII.25 - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 50,0 kg/m2) – 5,70 t

- poz. koszt. VIII.26 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi – 114,00 m2

9. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.